## Slide 1
ROS 2 × 딥러닝 연동
자율주행 로봇 플랫폼
인지(AI)와 제어(ROS 2)가 통합된 지능형 자율주행 시스템 구축
2차 프로젝트 | ROS 2 Jazzy × YOLOv8 | 10일 스프린트

## Slide 2
목차
Table of Contents
01
프로젝트 배경 및 목표
문제 제시 · 목표 · 팀 역할
02
프로젝트 진행 과정
10일 타임라인 · 시스템 설계
03
개인별 모듈 구현
A/B/C 역할별 상세 내용
04
트러블슈팅 & 성과
문제 해결 · 결과 · 향후 계획

## Slide 3
배경
현장의 문제
단순 자율주행 시스템의 한계
[!]
동적 장애물 대응 불가
정적 경로 계획만으로는 갑작스럽게 등장하는 장애물에 실시간 대응하기 어려움
"단순 거리 센서만으로는
동적 환경에 대응 불가"
[신호]
교통 법규 인식 부재
신호등·표지판 등 교통 규칙을 인지하고
행동으로 연결하는 파이프라인 미비
"신호등 상태를 무시하고
주행 → 충돌 위험"
[연결]
인지-제어 통합 부재
AI 인식 결과가 실제 로봇 제어로
이어지는 통합 아키텍처가 없음
"YOLO가 인식해도
로봇이 멈추지 않음"

## Slide 4
목표
프로젝트 목표
인지(AI)와 제어(ROS 2)가 통합된 지능형 자율주행 플랫폼 구축
YOLOv8 기반 실시간 인식 × ROS 2 Jazzy 제어 → 통합 자율주행 파이프라인
01 차선 인식
카메라 영상에서 실시간 차선 검출
및 주행 경로 생성
02 객체 인식
YOLOv8로 장애물·신호등 실시간
감지 및 분류
03 행동 제어
FSM 기반
인식 결과→모터 제어
명령 변환 파이프라인
04 통합 검증
Gazebo 시뮬레이션
+
실물 로봇
연속 동작 검증

## Slide 5
팀 구성
팀 역할 및 R&R 재편
4명 → 3명 재편 후 전문화된 역할 분담
4일차: HW 모터 제어 지연 이슈 발생 → R&R 재정립, 팀 4명 → 3명 재편 (5일차부터 적용)
A / Infra & Bridge
책임 영역
ESP32 펌웨어
센서 데이터 수신
시리얼 통신
주요 목표
안정적인 실물
센서 데이터 확보
B / Control & FSM
책임 영역
실물 로봇 주행 로직(FSM)
모터 제어 통합
주요 목표
실물 로봇의
안정적 자율주행
C ★ / Perception & AI
책임 영역
카메라 영상 처리
차선·객체 인식 노드
PC 대시보드
주요 목표
인식 정확도 및
데이터 품질 확보

## Slide 6
아키텍처
전체 시스템 아키텍처
ROS 2 기반 4-Layer 구조: Edge · ESP32 · Simulation · Management: 4개 레이어가 ROS 2 토픽으로 연결된 분산 구조
Notes: Edge Layer (라즈베리파이) — 시스템의 두뇌
Serial Bridge Node: 하드웨어 데이터를 ROS 2로 변환하는 관문
AI Inference Node: YOLOv8 실행, 객체 인식 결과 발행
Control Node (FSM): 모든 정보를 받아 주행 판단 내리는 핵심 노드
ESP32 — 물리 인터페이스
Sensor Node → UART → Serial Bridge: "ROS 2 밖의 유일한 통신 구간"
Simulation Layer — 검증 환경
실물과 동일한 /odom, /cmd_vel 토픽 사용 → "코드 수정 없이 실물 전환 가능"
Management Layer — 모니터링
Dashboard Node: C님이 직접 개발, 영상 녹화 + 실시간 상태 확인

## Slide 7
아키텍처
ROS 2 노드 구성도 & 데이터 흐름
camera → yolo_detector → fsm_node → control_node → bridge_node → ESP32
camera_node
USB Cam
15Hz · 압축
yolo_detector
YOLOv8 + 차선
인식 통합 10Hz
fsm_node
FSM 상태머신
주행 판단 20Hz
control_node
명령 → Twist
20Hz 변환
bridge_node
역기구학 변환
UART 10Hz
ESP32 (HW)
PWM 모터 구동
워치독 500ms
/camera/image_raw
(Compressed)
/robot_perception
(JSON)
/fsm_cmd
(JSON)
/cmd_vel
(Twist)
UART
(ESP32 JSON)
설계 근거
인식 10Hz · 제어 20Hz 발행 : 실시간성 확보 | /robot_perception 단일 JSON 통합 : 신호등·표지판·장애물·차선을 한 메시지로 전달해 파싱 단순화 | 노드 분리(인지·판단·제어·HW 브리지) → 장애 격리 + 독립 개발

## Slide 8
A님 모듈
Engineer A | Infra & Bridge ①
ESP32 펌웨어 · 센서 데이터 수신 · 시리얼 통신
담당 영역 요약
Docker 인프라
센서 데이터 수신 처리
라즈베리파이 ↔ ESP32 시리얼 통신
안정적인 실물 센서 데이터 확보
공용 Docker 인프라 + 전체 노드 구성
팀 공용 베이스 Docker 이미지(arm64 smart-road-pi4) 설계·빌드 및 Docker Hub 배포
호스트↔컨테이너 GUI(X11)·네트워크 통신 인프라
CycloneDDS(ROS_DOMAIN_ID=42) 셋업
전체 노드 일괄 구동용 통합 launch 파일 구조 설계 및 공용 워크스페이스 뼈대 배포
ESP32 시리얼 브릿지 + 센서 통합
RPi4 ↔ Waveshare ESP32-WROOM-32 UART 통신 (cmd_vel → 모터 명령, 엔코더 피드백 수신), 패킷 규격 정의 및 송수신 라인 안정화
LD19 LiDAR(/dev/ttyUSB0, 230400 baud, 6Hz) + USB 카메라 디바이스 패스스루 및 토픽 스트리밍
카메라 BEST_EFFORT QoS 대응(qos_profile_sensor_data) — 구독자 데이터 유실 방지
라이다 동적 장애물 탐지

## Slide 9
A님 모듈
Engineer A | Infra & Bridge & LiDAR ②
세부 구현 내용 및 결과
장애물 분류 모듈 obstacle_checker.py 구현
15cm 그리드 + streak 카운터 기반 정적/동적 장애물 실시간 분류
ObstacleResult(obstacle, dynamic, count, valid) 출력 → FSM 분기에 전달
TF 체인 odom→base_link→base_laser + AMCL 기반
map 좌표 점 이동 추적으로 차량 이동분 상쇄 후 동적 판정
실측 검증: 박스=정적, 움직이는 장애물=동적 정상 분류
sliding-window(deque) 방식은 느린 장애물을 정적으로 흡수 → streak 카운터(셀 비면 즉시 리셋)로 교체해 해결
TF 부재 시 안전 폴백: base_laser 프레임 직접 계산으로 obstacle 유지(dynamic=False, valid=False)
다중 rosbridge_websocket 프로세스가 ~2.68GB RAM 점유, 시스템 프리징 → 테스트 전 pkill 처리

## Slide 10
B님 모듈
Engineer B | Control & FSM ①
실물 로봇 주행 로직(FSM) · 모터 제어 통합
담당 영역 요약
FSM 기반 자율주행 로직 설계
모터 제어 통합 (PWM)
/cmd_vel → 실물 동작 변환
실물 로봇 안정적 자율주행
Mono camera를 통한 object와의 거리 감지
각 신호등, 표지판, 정적 장애물에 대한 일정한 거리에서(70cm) 픽셀값 측정 픽셀의 크기 변화를 통한 거리 변화 감지  장애물과 로봇과의 거리를 cm 단위로 제어
인식 → 모터 명령 변환 파이프라인
fsm_node → /fsm_cmd(JSON) → control_node → /cmd_vel → bridge → ESP32
control_node: 고수준 명령 → Twist 변환 (0.26 m/s, 20Hz 발행)
bridge_node: 차동구동 역기구학 → 좌/우 RPM (R=32.5mm, base=255mm)
ESP32: 20kHz PWM 구동 + 워치독 500ms → 명령 끊기면 자동 정지

## Slide 11
B님 모듈
Engineer B | Control & FSM ②
실물 로봇 주행 로직(FSM) · 모터 제어 통합
담당 영역 요약
FSM 기반 자율주행 로직 설계
모터 제어 통합 (PWM)
/cmd_vel → 실물 동작 변환
실물 로봇 안정적 자율주행
FSM 상태 설계 — 4-State 상태머신 (20Hz tick)
DRIVING / STOPPED / LANE_CHANGE / LEFT_TURN 4개 상태 전이 제어
차선 조향: 화면 중심 오차(pixel to cm) × STEER_KP(0.02) → [간단한 PID제어]
LANE_CHANGE: ROTATE_OUT → STRAIGHT → ROTATE_IN 오픈루프 3단계
LEFT_TURN: 신호 픽셀높이 2단계 트리거 (15px≈270cm / 23px≈140cm)
 차선 변경(1차선으로) 및 좌회전 트리거 생성

## Slide 12
B님 모듈
Engineer B | Control & FSM ③
세부 구현 내용 및 결과
주행 실험 결과 & 핵심 파라미터
차선 추종: STEER_KP=0.02, deadband 0.5cm, 직진 0.23 m/s 안정 주행 확인
차선 변경: 회전 az=1.6 rad/s×0.7s + 직진 0.34m 오픈루프 시퀀스 완주
좌회전: 픽셀높이 슬라이딩윈도우(7프레임 중 4회) 디바운싱으로 오트리거 제거
신호등: green 후 off 2.5s grace로 점멸 오정지 방지 / 70cm 이내만 반응
트러블슈팅
Current_lane (차선 기억) ‘both’ 갱신 불안정  deque 다수결로 전환
신호등 점멸(깜빡이) 오정지 → deque 다수결 + grace 타이머 디바운싱
결과
4-State FSM으로 신호·표지판·차선변경·좌회전 미션 연속 동작
cmd_vel 끊김 시 ESP32 워치독 500ms 자동 정지 — Fail-safe 확보

## Slide 13
C님 모듈
Engineer C | Perception & AI ①
차선 · 횡단보도 · 정지선 인식 로직
차선 인식
노란선 추출
조명 변해도 색상(HSV)으로
노란선만 정확히 분리
H:18~40, S:40+
▶
검은 점선 추출
어두운 바닥에서 점선 대비
강제로 높여 윤곽 복원
CLAHE clipLimit=3.0
▶
반사광 제거
형광등 반사 픽셀이
차선으로 오인되는 것 방지
V > 220 → 마스크 제거
▶
차선 번호 판단
좌우에 어떤 선이 있는지
조합해 1~4번 차선 결정
yellow_left/right → 0~4
debug_roi_lane.png
횡단보도 인식
줄무늬 추출
대비 강화 후 이진화로
흰색 줄무늬 패턴 선명하게
CLAHE → THRESH_BINARY_INV
▶
장애물 제거
YOLO가 감지한 장애물 영역을
먼저 지워 오탐 방지
cw_top[bbox영역] = 0
▶
윤곽선 추출
줄무늬 덩어리의 위치와
크기를 개별로 파악
findContours
▶
횡단보도 판정
줄무늬가 일정 간격으로
넓게 퍼져있을 때만 인정
gap_std < mean×0.6
x_spread ≥ 480px
debug_cw_top_contours.png
정지선 인식
빨간선 추출
빨간 정지선만 HSV로
다른 색상과 분리
H:0~10, 170~180
▶
수평선 검출
가로로 뻗은 선만 정지선으로
인정해 오탐 줄임
Hough, theta≈90°
▶
기울기 측정
로봇이 정지선과 얼마나
틀어졌는지 각도 계산
atan2(dx, dy)
▶
주행 보정
기울어진 만큼 차선 중심을
보정해 정렬 후 정지
stop_line_angle_offset
processed_viz.png
카메라 영상
배경
차선 ROI
h×0.35 ~ h
횡단보도 ROI
cw_top
정지선 ROI
h×0.7 ~ h
차선 (h×0.35~h)
횡단보도 (cw_top)
정지선 (h×0.7~h)

## Slide 14
C님 모듈
Engineer C | Perception & AI ②
개발 과정에서 발생한 이슈와 해결 방법
형광등 반사 → 차선 인식 실패
[문제]
짙은 회색 바닥에 형광등이 반사되면서 노란선 색이 흐려지고, 검은 점선과 바닥이 구분되지 않음
[해결]
노란선 감지 감도를 높여 흐린 색도 잡히도록 허용 범위 완화 HSV S 하한 완화 (80→40)
대비 강화 강도를 높여 점선 윤곽이 더 선명하게 드러나도록 조정 CLAHE clipLimit (1.5→3.0)
반사로 과도하게 밝아진 픽셀을 차선 탐색 전 미리 제거 V채널 220 이상 마스킹
카메라 교체 → OpenCV 파라미터 전면 재조정
[문제]
카메라 기종 교체 + 아래 방향으로 각도 변경으로 화각·밝기·왜곡이 달라져 기존 설정값 전체가 무효화됨
[해결]
더 먼 도로까지 인식하도록 분석 구간 상단으로 확장 ROI h×0.55 → h×0.35
새 카메라 특성에 맞게 엣지·선 검출 파라미터 재튜닝 CLAHE·Adaptive Threshold 재조정
YOLO는 자체 정규화가 있어 전처리 없는 원본 입력이 더 정확함 YOLO: enhanced_frame → frame
장애물 → 횡단보도 오탐
[문제]
도로 위 장애물(곰·공사중 모형 등)의 파편 컨투어가 균등 간격 조건을 통과하며 횡단보도로 오인식됨
[해결]
공사중 표지판을 YOLO로 학습시켜 장애물 위치를 사전 파악 construction 재학습 (mAP50=0.995)
YOLO가 장애물로 감지한 영역을 횡단보도 분석 전 미리 지워 오탐 차단 YOLO bbox → cw_top 마스킹
줄무늬 간격 편차 기준을 더 엄격하게 적용해 불규칙 컨투어 걸러냄 gap_std < gap_mean × 0.6
차선 중심 계산 오차 (원근 문제)
[문제]
원근 효과로 좌우 차선 검출점의 y좌표가 달라 단순 x 비교 시 실제 중심과 어긋나는 오차 발생
[해결]
비슷한 높이에 있는 좌우 점끼리만 매칭해 같은 위치의 차선 너비를 계산 y차이 83px(≈10cm) 이내 쌍만 매칭
매칭되는 쌍이 없으면 기존 방식으로 폴백해 안정성 확보 폴백: max(left_xs) / min(right_xs)

## Slide 15
C님 모듈
Engineer C | Perception & AI ③
YOLOv8 학습 · 3단계 개선 · 성능 결과
1차 | 기본 학습
YOLOv8s 기본 파라미터
EarlyStopping 97 epoch 종료
mAP50 97.9% / Recall 94.9%
▶
2차 | 데이터 증강 + 클래스 분리
조명 변화 증강 (HSV 밝기 조절)
CutMix & Mixup 적용
limit_sign / stop_sign 혼동 개선
▶
3차 | 데이터 보완 + construction 추가
construction 클래스 신규 학습
EarlyStopping 260 epoch 종료
mAP50 93.8% / 추론속도 2.2ms
Confusion Matrix
Box Loss & mAP Trends
개선 전
개선 후
개선 전
개선 후

## Slide 16
트러블슈팅
트러블슈팅
문제를 숨기지 않고, 엔지니어링으로 해결한 과정
60%
→
95%
신호등 인식률 저하
[문제] Gazebo에서 정상 동작하던 신호등 인식이 실제 조명 환경에서 60% 확률로 실패
[원인] 실제 카메라 노출 값과 실내 조명 간섭 문제 확인
[해결] OpenCV 전처리 보강 + 다양한 조도 조건 추가 학습 → 인식률 95% 달성
0.7s
→
50ms
[문제] 차선 변경 시 time.sleep() 사용 → 그동안 정지·인식 명령 무시
[추정 원인] 하드웨어 불안정성(일관성x),
[해결] 전 구간 논블로킹 타이머(20Hz) 상태머신 전환 → 50ms 주기 즉시 반응
FSM 블로킹으로 제어 멈춤

## Slide 17
결론
성과 및 향후 계획
프로젝트 성과
ROS 2 Jazzy × YOLOv8 통합 자율주행 파이프라인 완성
Gazebo 시뮬레이션 → 실물 로봇 연속 동작 검증
10Hz 실시간 인식-제어 루프 안정화
차선 인식 / 장애물 감지 / 귀속차선 판별 통합
향후 확장 계획
1단계
LiDAR 기반 장애물 인식 통합 — 카메라만으로는 한계인 거리·형태 정보를 보완해 더 정확한 장애물 감지
2단계
SLAM 연동- 실시간 지도 생성과 위치 추정으로 동적 경로 재계획 가능
3단계
강화학습 기반 주행 정책으로 FSM 고도화
ROS 2 × 딥러닝 | 인지와 제어가 통합된 지능형 자율주행 플랫폼