## Slide 1
ROS 2 × 딥러닝 연동
자율주행 로봇 플랫폼
인지(AI)와 제어(ROS 2)가 통합된 지능형 자율주행 시스템 구축
2차 프로젝트 | ROS 2 Jazzy × YOLOv8 | 10일 스프린트

## Slide 2
목차
Table of Contents
01
프로젝트 배경 및 목표
문제 제시 · 목표 · 팀 역할
02
프로젝트 진행 과정
10일 타임라인 · 시스템 설계
03
개인별 모듈 구현
A/B/C 역할별 상세 내용
04
트러블슈팅 & 성과
문제 해결 · 결과 · 향후 계획

## Slide 3
배경
현장의 문제
단순 자율주행 시스템의 한계
[!]
동적 장애물 대응 불가
정적 경로 계획만으로는 갑작스럽게 등장하는 장애물에 실시간 대응하기 어려움
"단순 거리 센서만으로는
동적 환경에 대응 불가"
[신호]
교통 법규 인식 부재
신호등·표지판 등 교통 규칙을 인지하고
행동으로 연결하는 파이프라인 미비
"신호등 상태를 무시하고
주행 → 충돌 위험"
[연결]
인지-제어 통합 부재
AI 인식 결과가 실제 로봇 제어로
이어지는 통합 아키텍처가 없음
"YOLO가 인식해도
로봇이 멈추지 않음"

## Slide 4
목표
프로젝트 목표
인지(AI)와 제어(ROS 2)가 통합된 지능형 자율주행 플랫폼 구축
YOLOv8 기반 실시간 인식 × ROS 2 Jazzy 제어 → 통합 자율주행 파이프라인
01 차선 인식
카메라 영상에서 실시간 차선 검출
및 주행 경로 생성
02 객체 인식
YOLOv8로 장애물·신호등 실시간
감지 및 분류
03 행동 제어
FSM 기반
인식 결과→모터 제어
명령 변환 파이프라인
04 통합 검증
Gazebo 시뮬레이션
+
실물 로봇
연속 동작 검증

## Slide 5
팀 구성
팀 역할 및 R&R 재편
4명 → 3명 재편 후 전문화된 역할 분담
4일차: HW 모터 제어 지연 이슈 발생 → R&R 재정립, 팀 4명 → 3명 재편 (5일차부터 적용)
A님 / Infra & Bridge
책임 영역
ESP32 펌웨어
센서 데이터 수신
시리얼 통신
주요 목표
안정적인 실물
센서 데이터 확보
B님 / Control & FSM
책임 영역
실물 로봇 주행 로직(FSM)
모터 제어 통합
주요 목표
실물 로봇의
안정적 자율주행
C님 ★ / Perception & AI
책임 영역
카메라 영상 처리
차선·객체 인식 노드
PC 대시보드
주요 목표
인식 정확도 및
데이터 품질 확보

## Slide 6
아키텍처
전체 시스템 아키텍처
ROS 2 기반 4-Layer 구조: Edge · ESP32 · Simulation · Management: 4개 레이어가 ROS 2 토픽으로 연결된 분산 구조
Notes: Edge Layer (라즈베리파이) — 시스템의 두뇌
Serial Bridge Node: 하드웨어 데이터를 ROS 2로 변환하는 관문
AI Inference Node: YOLOv8 실행, 객체 인식 결과 발행
Control Node (FSM): 모든 정보를 받아 주행 판단 내리는 핵심 노드
ESP32 — 물리 인터페이스
Sensor Node → UART → Serial Bridge: "ROS 2 밖의 유일한 통신 구간"
Simulation Layer — 검증 환경
실물과 동일한 /odom, /cmd_vel 토픽 사용 → "코드 수정 없이 실물 전환 가능"
Management Layer — 모니터링
Dashboard Node: C님이 직접 개발, 영상 녹화 + 실시간 상태 확인

## Slide 7
아키텍처
ROS 2 노드 구성도 & 데이터 흐름
yolo_detector → behavior_selector → /cmd_vel 파이프라인
camera_node
USB Cam
30Hz
yolo_detector
YOLOv8n
GPU/CPU
lane_detector
OpenCV
Hough
behavior_selector
FSM
상태 머신
motor_controller
/cmd_vel
PWM 변환
/image_raw
/traffic_light_info
(custom msg)
/lane_info
/cmd_vel 30Hz
설계 근거
토픽 발행 주기 30Hz : 실시간성 확보 (33ms 이내 응답) | custom msg 채택 : 신호등 색상·신뢰도를 단일 메시지로 전달, 파싱 오버헤드 최소화 | 노드 분리 : 인식/제어 독립 실행 → 장애 격리

## Slide 8
A님 모듈
A님 | Infra & Bridge ①
ESP32 펌웨어 · 센서 데이터 수신 · 시리얼 통신
담당 영역 요약
ESP32 펌웨어 개발
센서 데이터 수신 처리
라즈베리파이 ↔ ESP32 시리얼 통신
안정적인 실물 센서 데이터 확보
A님 상세 내용 ① - 여기에 추가해 주세요
A님 상세 내용 ② - 구현 방법 / 결과 / 코드 스크린샷 등

## Slide 9
A님 모듈
A님 | Infra & Bridge ②
세부 구현 내용 및 결과
A님 세부 내용 ③ - 주요 구현 결과 / 수치 / 데모
A님 트러블슈팅 / 이슈
A님 결과 / 스크린샷

## Slide 10
B님 모듈
B님 | Control & FSM ①
실물 로봇 주행 로직(FSM) · 모터 제어 통합
담당 영역 요약
FSM 기반 자율주행 로직 설계
모터 제어 통합 (PWM)
/cmd_vel → 실물 동작 변환
실물 로봇 안정적 자율주행
B님 상세 내용 ① - FSM 상태 다이어그램 등
B님 상세 내용 ② - 모터 제어 구현 / 결과

## Slide 11
B님 모듈
B님 | Control & FSM ②
세부 구현 내용 및 결과
B님 세부 내용 ③ - 주행 실험 결과 / 수치 / 데모 영상
B님 트러블슈팅 / 이슈
B님 결과 / 스크린샷

## Slide 12
C님 모듈
C님 | Perception & AI ① (D5~D6)
규격 명세 → 가제보 검증 → PC 이관
[D5] Perception 규격 명세 정의
카메라 토픽 포맷, 메시지 타입,
노드 인터페이스 스펙 문서화
[D5] 가제보 Perception 구현·검증
Gazebo 시뮬레이션 환경에서
인식 노드 동작 검증 완료
[D6] 카메라 데이터 → PC 대시보드
영상 녹화 기능 포함 PC 대시보드 개발
OpenCV/Perception 파이프라인 구축
[D6] 라즈베리파이 → PC 이관
Perception 노드를 PC로 이동
PC 자원 활용 구조로 아키텍처 수정

## Slide 13
C님 모듈
C님 | Perception & AI ② (D7~D10)
YOLO 고도화 · 차선 구분 · 장애물 인식
D7
YOLO 개선
YOLOv8 모델 파라미터 튜닝
인식률 향상 실험
결과/이미지
추가 예정
D8
카메라 교체 대응
신규 카메라에 맞게
OpenCV·YOLO 보정 및 재학습
결과/이미지
추가 예정
D9
1/2차선 구분
차선 색상·위치 기반
1차선·2차선 분류 로직 구현
결과/이미지
추가 예정
D10
장애물 인식
& 귀속차선 판별
장애물 감지 후 귀속 차선 판단
주행 경로 재계획 연동
결과/이미지
추가 예정

## Slide 14
트러블슈팅
트러블슈팅
문제를 숨기지 않고, 엔지니어링으로 해결한 과정
60%
→
95%
신호등 인식률 저하
[문제] Gazebo에서 정상 동작하던 신호등 인식이 실제 조명 환경에서 60% 확률로 실패
[원인] 실제 카메라 노출 값과 실내 조명 간섭 문제 확인
[해결] OpenCV 전처리 보강 + 다양한 조도 조건 추가 학습 → 인식률 95% 달성
100ms+
→
30ms↓
HW 모터 제어 지연
[문제] ESP32 모터 제어 명령 전달 시 100ms 이상 지연 발생 → 주행 불안정
[원인] 시리얼 통신 버퍼 오버플로우 및 ROS 2 타이머 주기 충돌
[해결] 통신 프로토콜 최적화 + 타이머 주기 재조정 → 지연 30ms 이내로 감소

## Slide 15
결론
성과 및 향후 계획
프로젝트 성과
ROS 2 Jazzy × YOLOv8 통합 자율주행 파이프라인 완성
Gazebo 시뮬레이션 → 실물 로봇 연속 동작 검증
신호등 인식률 60% → 95% 개선
30Hz 실시간 인식-제어 루프 안정화
차선 인식 / 장애물 감지 / 귀속차선 판별 통합
향후 확장 계획
1단계
Nav2 스택 연동 → 완전한 자율 이동 로봇(AMR) 고도화
2단계
다중 카메라 융합 및 LiDAR 센서 통합
3단계
강화학습 기반 주행 정책으로 FSM 대체
4단계
실외 환경 대응 및 GPS 모듈 연동
ROS 2 × 딥러닝 | 인지와 제어가 통합된 지능형 자율주행 플랫폼